## Slide 1
AX 툴 기반 평가 체계 및 CAE 품질 협업 모델 구축
물성 해석 연계 신뢰성 예측 고도화 — 복합 물성의 실물 시험–해석 상호 검증 체계
복합 물성 TF 킥오프 · 1/4
과제 배경
• 각 사업부 복합 물성의 최대 활용, 미보유 물성의 AX 기반 신속 도출
• 해석 통한 신뢰성 리스크 도출 — 제한된 실물 시료의 의미 있는 시험 배분
• 실물 시험 문제 발생 시 메커니즘의 신속 도출 툴 개발
현황·제약 — 복합 물성이 통상 물성과 다른 점
• 복합 구조 부품(디스플레이 적층 등)의 층별 물성 개별 측정 불가 — 복합체 시험 + 역공학 추정
• 업체 제공 물성의 등재 불가(컴플라이언스) — 자체 시험·추정값 중심 축적 → 역공학의 필요성
• 시장 불량 재현 시험법 부재, 평가 데이터의 PDF 보관 — AI 활용 가능 구조 미확보
추진 방향
① 실물 시험–해석 간 상호 검증이 가능한 AX 시스템 구축
② 불필요한 시험·해석 최소화 — 승인 기간 단축 및 판정 신뢰도 향상
③ 사업부 간 복합 물성 DB 공유·활용 — 평가 데이터 활용도 제고
핵심 과제
① 복합 물성 기준정보 확립
구성체·변형체, 시험법, 불량 모드, 부품 코드
② 복합 물성 DB 플랫폼 구축·사업부 간 공유
재료 물성 체계 위에 복합 물성 축 추가
③ 측정·평가 데이터 등록 포맷 표준화
온습도·DMA·피로 시험 및 평가 데이터
④ 실물 시험–해석 상호 검증 체계
역공학 추정, 층 변경 판별, 시뮬레이션 방법론
추진 전제 — 후속 단계의 선결 조건
재료 물성과 복합 물성의 구분
재료 본연 물성(규격·인증·밀시트)은 CS 환경센터 거버넌스. 과제 범위는 복합 물성 — 구성체 거동·역공학 추정값·시험법. 재료 물성은 참조 기반
실물 시험의 내부 수행 원칙
업체 측정 데이터 등재 배제. 신뢰성 그룹 직접 시험 체계를 데이터 원천으로 확립. 추정값은 출처·가정 필수 기재
기존 시험 데이터 체계와의 정렬
부품 코드·시험 종류·조건·판정·성적서를 현행 방식 그대로 수용. 신규 식별자 생성 배제 — MX 현황 확인이 DB 설계의 선행 조건 (4장)
등재 제외·AI-ready 기준
개인정보·전략과제·업체 기밀 제외, 등급 체계 단일화. 구성체–시험법–불량 모드–추정값의 관계 구조 확립

## Slide 2
역할 분담 (R&R) — GTR 디지털트윈사무국 · 개발디지털트윈 · MX CAE · 신뢰성
플랫폼 개발 · 시험 조건 제반 · 역공학 기준 정립 · 시험 운영 — CAE 품질 협업 모델
복합 물성 TF 킥오프 · 2/4
GTR 디지털트윈사무국
플랫폼 개발
• 복합 물성 플랫폼 개발·운영 — 구성체·시험법·추정 물성 데이터 구조
• 사업부 간 공유 체계, 등급·출처 관리, AX 공유 연결 체계
• MX 현행 시험 데이터 체계 확인·정렬 (4장 요청 목록)
• 현행 MatNexus 기반 확장 — 구성체·시험법·추정 물성 모듈 추가
산출물: 플랫폼 · 데이터 구조 · 공유 체계
GTR 개발디지털트윈
시험 조건 제반
• 부품 단품 시험용 지그 제작·버전 관리
• 구성체 간 비교 규칙 수립 — 기준 시료 선정, 비교 지표
• 시험 조건 성립을 위한 제반 정보 제공 — 시험법 초안의 필수 항목
• 구성체(층 구조) 정보 확보 경로 — PLM/BOM 접점
산출물: 지그 · 비교 규칙 · 시험 조건 체크리스트
MX CAE 그룹
역공학 · 판별 기준 · 시뮬레이션 기준
• 복합체 시험 결과의 역공학 기반 층 물성 추정
• 층 변경 판별 기준, 해석 기반 신뢰성 리스크 도출 — 시료 배분 우선순위
• 시뮬레이션 방법론(모델링·경계조건·물성 할당)의 기준 정립 — 시험법과 쌍
• 디지털트윈사무국 물성 협업 — 역공학·판별 요구사항 제공
산출물: 역공학 파이프라인 · 판별 기준 · 시뮬레이션 기준
MX 신뢰성 그룹
규격 내 시험 수립·운영
• 시장 불량 재현 부품 단품 시험법의 개발·검증·운영 — 초안→검증→규격
• 온습도·DMA·피로 시험 수행, 평가 데이터 등록 (데이터 오너), 재현 판정
• 현행 시험 데이터 관리 체계·판정·성적서 정보 제공 (4장 A·B 절)
• 시장 불량 모드·스펙 연계 시험법 발굴 — AI 활용
산출물: 시험법 · 시험 데이터 · 재현 판정
협업 순환 구조 — 실물 시험과 해석의 상호 검증 사이클
불량 모드·구성체 정의
신뢰성 + 개발DT
▶
해석 기반 리스크·시료 배분
CAE
▶
시험법·지그 → 부품 시험·등록
신뢰성 + 개발DT
▶
역공학·판별·시뮬레이션 기준
CAE
▶
플랫폼 축적 → 시험법 검증·개선
DT사무국 + 신뢰성
협력 조직
CS 환경센터 — 재료 본연 물성 거버넌스, 층 ↔ 재료 참조 접점만 정립. | AX 팀·BDC — AI-ready 데이터 POC(PLM-MCP), 서버·DB·접근권한 표준, AX 기반 공유 연결 체계.

## Slide 3
플랫폼 개발 로드맵 (안)
재료 물성 기반 위에 복합 물성 축 확립 → 시험–해석 상호 검증 → AX 공유 연결 체계 — 단계별 일정은 킥오프 시 확정
복합 물성 TF 킥오프 · 3/4
0단계 · 현재
재료 물성 체계 구축 완료
• 재료·시료·시편·시험 등록, 파일 형식 프로파일
• 처리(인장·DMA)·결과·카드, 기준정보(규격·시험 종류)
• 재료 모델 피팅·솔버 카드 내보내기
• 기존 DB 이관 도구, 물성별 확장 구조
주관: CAE (현행)
1단계 · 복합 물성 축 확립
MX 현황 확인 → 등록 포맷 표준화
• MX 시험 데이터 체계 확인 (4장 A·B 절) → 스키마 확정
• 구성체·변형체, 시험법·불량 모드·부품 코드 기준정보
• 온습도·피로 시험 종류·처리 확장, 평가 데이터 등록 포맷
• 데이터 출처·등급 필드, 사업부 간 공유 범위 확정
주관: DT사무국 · 신뢰성 · CAE
2단계 · 상호 검증 체계
시험–해석 규격 쌍 구축
• 추정 물성 모델 — 출처·가정·불확실성
• 역공학 실행 — 시험 집합 → 층 물성 추정
• 해석 기반 리스크 도출 → 시료 배분, 층 변경 판별
• 파일럿 1건(예: 결로) 통한 전 사이클 검증
주관: CAE · 개발DT · 신뢰성
3단계 · AX 공유 연결 체계
메커니즘 도출·AI 시험법 발굴
• SSO 연동, BDC 로의 DB·서버 이관 (권한 거버넌스)
• 구성체–시험법–불량 모드 온톨로지 / 그래프 DB
• Claude·MCP 연계 — 시험 문제 발생 시 메커니즘 도출 지원
• 시장 리스크 기반 신뢰성 시험법 발굴
주관: DT사무국 · AX/BDC · 신뢰성
킥오프 결정 사항
• 단계별 목표 일정 및 TF 구성원 (조직별 담당자·창구)
• 파일럿 구성체·불량 모드(결로 등) 및 성공 기준
• 1단계 우선 대상 부품·층 구조 범위, 등록 포맷 표준화 대상 시험
• MX 확인 요청 목록(4장)의 담당·회신 일정 — 1차 묶음 1주 내
• 시험법 성숙도 승격 기준, 사업부 간 공유 범위·등급 기준
사전 확인 사항 (AX 팀·BDC 협의)
• BDC 서버 — 외부 인터넷 차단 해제 가능 여부, 개인정보 범위, GPU 계산 서버 지원, 요구 양식
• 구성체(층 구조) 정보의 PLM/BOM 연계 및 자체 테이블 복제 저장 허용 여부
• 역공학 추정 업체 층 물성의 기밀 해당 여부 — 추정값 등급·공유 범위 결정
• 전략과제 접근 제한 적용 지점 — 저장 불가 시 온톨로지 구성 불가

## Slide 4
플랫폼 요구사항 — 기존 시험 데이터 체계와의 정렬, MX 확인 요청
플랫폼 개발 주체(GTR 디지털트윈사무국)는 MX 현장 데이터를 직접 볼 수 없음 — DB 설계에 앞선 확인 항목의 목록화
복합 물성 TF 킥오프 · 4/4
정렬해야 하는 네 사슬 — 한 줄로 이어져야 하는 데이터
① 기존 부품 시험 데이터
현행 관리 방식 그대로 수용
정렬: 부품 코드·시험 종류·조건·판정·성적서
▶
② 재현 시험 (시장 불량)
시험법·불량 모드·재현 판정 구조화
정렬: 초안→검증→규격, 시장 불량 정보 체계
▶
③ 역공학·추정 물성
가정·불확실성과 함께 기록
정렬: CAE 입력 조합·솔버·재료 모델
▶
④ 시뮬레이션 방법론
시나리오를 시험과 해석이 공유
정렬: 해석 절차·지그·비교 규칙 (규격 쌍)
가로지르는 요구사항 — 식별자는 기존 시스템(PLM·트랜스·성적서)과 동일 · 등급·출처 체계 단일화 · 원본(장비 파일·사진·성적서) 보존 · 오프라인 설치
MX 확인 요청 목록 — 6개 영역 35항목 (필수 24) · 상세는 「플랫폼-요구사항-MX확인요청」 문서
영역
답하는 조직
항목
내용 — 각 항목에 「왜 필요한가 → DB 의 자리」 「받는 형태」 「필수/권장」 을 붙였다
A. 기존 부품 시험 데이터 관리 체계
신뢰성 그룹
14
식별 체계 · 층 구조의 소재(PLM/BOM) · 변경점 · 시험 종류·규격 · 조건 항목·단위 · 시나리오 표현 · 장비 원본 파일 · 지그 · 측정·기록 항목 · 판정·재시험 · 저장 위치·파일명 · 성적서·승인원 양식 · 열람 권한 · 규모
B. 재현 시험(시장 불량 재현) 체계
신뢰성 그룹
7
불량 모드 분류 · 불량 정보 출처 시스템·연결 키 · 재현 시험 실제 사례 3건 · 「재현됨」 판정 기준 · 시험법 개발 절차(초안→검증→규격) · 외부 규격 인용 · 시료 배분 기록
C. 역공학·시뮬레이션 연계
CAE 그룹
5
역공학 입력 조합·채널·해상도 · 솔버·재료 모델·파라미터 카드 형식 · 해석 결과 형식·시험 비교 지표 · 해석 절차서 · 층 물성 가정 출처(컴플라이언스)
D. 시험 조건 제반
개발디지털트윈
3
지그 정보(도면·식별·버전) · 구성체 비교 규칙·기준 시료 선정 · 시험 조건 성립 체크리스트
E·F. 기존 물성 DB·사내 시스템 정렬, 운영 제약
CS 환경센터·AX·BDC
6
CS 재료 물성 DB 항목·식별자·접근 · PLM/BOM API · SSO 방식 · 디지털트윈사무국 협업 범위 · 서버 조건(인터넷·GPU·개인정보) · 사용자 규모
요청 순서 — 세 묶음
1차 (킥오프 후 1주): A1·A2·A4·A7·A11·B1·B3 — 이 7개만 받아도 구성체·시험 종류·이관 범위가 정해지고 첫 데이터가 들어온다 | 2차 (1단계 중): 시험법·판정 구조 확정 | 3차 (파일럿 전): 역공학·판별 스키마